## Ausschreibungstexte DPA Kopfbügelmikrofone

DPA d:fine 4066-F (beige mit Microdotstecker)

Nackenbügelmikrofon mit Kugelcharakteristik und Microdotstecker

Flexibel, robust konstruiert und trotzdem leicht und unauffällig. Farbe: Beige. Nackenbügel für rechts- und linksseitige Montage des Mikrofons. Mikrofonarm in der Länge verstellbar. Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen. Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten zu gewährleisten. Die Steckverbindung zum jeweiligen Drahtlossystem erfolgt über optional erhältliche System-Adapter

Richtcharakteristik: Kugel

Arbeitsprinzip: Druckempfänger

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element mit vertikaler Membran

Frequenzbereich, ±2 dB: Soft Boost Grid: 20 Hz - 20 kHz, 3 dB Soft Boost bei 8 - 20 kHz
                                            High Boost Grid: 20 Hz - 20 kHz, 10 dB Anhebung bei 12 kHz

Empfindlichkeit, nominal ±3 dB bei 1 kHz: 6 mV/Pa; -44 dB bezogen auf 1V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 26 dB(A) bezogen auf 20 µPa (max. 28 dB (A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 38 dB (max. 40 dB)

Polarität: Positiver Schalldruck erzeugt positive Spannung auf MicroDot-Pin

Signalrauschabstand, bezogen auf 1 kHz bei 1 Pa (94 dB SPL): 68 dB(A)

Total Harmonic Distortion (THD):  <1% THD bis 123 dB SPL Spitze; <1% THD bis 120 dB SPL RMS Sinus

Dynamikbereich: Typ. 97 dB

Max. Schalldruckpegel Spitze vor Clipping: 144 dB

Ausgangsimpedanz: 30 - 40 Ohm

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Mit Drahtlos-Systemen: Min. 5 V - max. 50 V über DPA Adapter

Anschluss: MicroDot

Finish: beige

Maße und Gewicht 14 gr. inkl. Kabel und MicroDot-Stecker

Mikrofondurchmesser: 5,4 mm

Kabellänge: 1,2 m

Kabeldurchmesser:1,6 mm

Betriebstemperaturbereich: -10 bis 45° C

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:fine 4066-F" oder gleichwertig

DPA d:fine 4066-F03 (beige mit Lemostecker)

Nackenbügelmikrofon mit Kugelcharakteristik und Lemostecker

Flexibel, robust konstruiert und trotzdem leicht und unauffällig. Farbe: Beige. Nackenbügel für rechts- und linksseitige Montage des Mikrofons. Mikrofonarm in der Länge verstellbar. Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen. Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten zu gewährleisten. Die Verbindung zu den Taschensendern erfolgt über einen Sennheiser kompatiblen 3-poligen Lemo-Feststecker.

Richtcharakteristik: Kugel

Arbeitsprinzip: Druckempfänger

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element mit vertikaler Membran

Frequenzbereich, ±2 dB: Soft Boost Grid: 20 Hz - 20 kHz, 3 dB Soft Boost bei 8 - 20 kHz
                                            High Boost Grid: 20 Hz - 20 kHz, 10 dB Anhebung bei 12 kHz

Empfindlichkeit, nominal ±3 dB bei 1 kHz: 6 mV/Pa; -44 dB bezogen auf 1V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 26 dB(A) bezogen auf 20 µPa (max. 28 dB (A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 38 dB (max. 40 dB)

Signalrauschabstand, bezogen auf 1 kHz bei 1 Pa (94 dB SPL): 68 dB(A)

Total Harmonic Distortion (THD):  <1% THD bis 123 dB SPL Spitze; <1% THD bis 120 dB SPL RMS Sinus

Dynamikbereich: Typ. 97 dB

Max. Schalldruckpegel Spitze vor Clipping: 144 dB

Ausgangsimpedanz: 30 - 40 Ohm

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Mit Drahtlos-Systemen: Min. 5 V - max. 50 V über DPA Adapter

Anschluss: 3-Pol Lemo

Finish: beige

Maße und Gewicht 16 gr. inkl. Kabel und Stecker

Mikrofondurchmesser: 5,4 mm

Kabellänge: 1,2 m

Kabeldurchmesser:1,6 mm

Betriebstemperaturbereich: -10 bis 45° C

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:fine 4066-F03" oder gleichwertig

DPA d:fine 4066-F10 (beige mit Mini XLR-Stecker)

Nackenbügelmikrofon mit Kugelcharakteristik und Mini XLR-Stecker

Flexibel, robust konstruiert und trotzdem leicht und unauffällig. Farbe: Beige. Nackenbügel für rechts- und linksseitige Montage des Mikrofons. Mikrofonarm in der Länge verstellbar. Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen. Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten zu gewährleisten. Die Steckverbindung zu den Taschensendern erfolgt über einen Shure und Sony kompatiblen Mini XLR-Feststecker.

Richtcharakteristik: Kugel

Arbeitsprinzip: Druckempfänger

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element mit vertikaler Membran

Frequenzbereich, ±2 dB: Soft Boost Grid: 20 Hz - 20 kHz, 3 dB Soft Boost bei 8 - 20 kHz
                                            High Boost Grid: 20 Hz - 20 kHz, 10 dB Anhebung bei 12 kHz

Empfindlichkeit, nominal ±3 dB bei 1 kHz: 6 mV/Pa; -44 dB bezogen auf 1V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 26 dB(A) bezogen auf 20 µPa (max. 28 dB (A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 38 dB (max. 40 dB)

Signalrauschabstand, bezogen auf 1 kHz bei 1 Pa (94 dB SPL): 68 dB(A)

Total Harmonic Distortion (THD):  <1% THD bis 123 dB SPL Spitze; <1% THD bis 120 dB SPL RMS Sinus

Dynamikbereich: Typ. 97 dB

Max. Schalldruckpegel Spitze vor Clipping: 144 dB

Ausgangsimpedanz: 30 - 40 Ohm

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Mit Drahtlos-Systemen: Min. 5 V - max. 50 V über DPA Adapter

Anschluss: Mini-XLR TA4F

Finish: beige

Maße und Gewicht 16 gr. inkl. Kabel und Stecker

Mikrofondurchmesser: 5,4 mm

Kabellänge: 1,2 m

Kabeldurchmesser:1,6 mm

Betriebstemperaturbereich: -10 bis 45° C

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:fine 4066-F10" oder gleichwertig

DPA d:fine 4066-F34 (beige mit Mini-Klinkenstecker)

Nackenbügelmikrofon mit Kugelcharakteristik und Mini-Klinkenstecker

Flexibel, robust konstruiert und trotzdem leicht und unauffällig. Farbe: Beige. Nackenbügel für rechts- und linksseitige Montage des Mikrofons. Mikrofonarm in der Länge verstellbar. Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen. Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten zu gewährleisten. Die Steckverbindung zu den Taschensendern erfolgt über einen Sennheiser kompatiblen Mini-Klinken-Feststecker.

Richtcharakteristik: Kugel

Arbeitsprinzip: Druckempfänger

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element mit vertikaler Membran

Frequenzbereich, ±2 dB: Soft Boost Grid: 20 Hz - 20 kHz, 3 dB Soft Boost bei 8 - 20 kHz
                                            High Boost Grid: 20 Hz - 20 kHz, 10 dB Anhebung bei 12 kHz

Empfindlichkeit, nominal ±3 dB bei 1 kHz: 6 mV/Pa; -44 dB bezogen auf 1V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 26 dB(A) bezogen auf 20 µPa (max. 28 dB (A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 38 dB (max. 40 dB)

Signalrauschabstand, bezogen auf 1 kHz bei 1 Pa (94 dB SPL): 68 dB(A)

Total Harmonic Distortion (THD):  <1% THD bis 123 dB SPL Spitze; <1% THD bis 120 dB SPL RMS Sinus

Dynamikbereich: Typ. 97 dB

Max. Schalldruckpegel Spitze vor Clipping: 144 dB

Ausgangsimpedanz: 30 - 40 Ohm

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Mit Drahtlos-Systemen: Min. 5 V - max. 50 V über DPA Adapter

Anschluss: Mini-Klinke

Finish: beige

Maße und Gewicht 16 gr. inkl. Kabel und Stecker

Mikrofondurchmesser: 5,4 mm

Kabellänge: 1,2 m

Kabeldurchmesser:1,6 mm

Betriebstemperaturbereich: -10 bis 45° C

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:fine 4066-F34" oder gleichwertig