DPA d:screet SC4098-BM15 (15 cm, schwarz, Microdotstecker)

Podiummikrofon mit Supernierencharakteristik und Microdotstecker

Elegantes, schlankes, dennoch robustes "skandinavisches" Design.

Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen.

Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten und beste Sprachverständlichkeit zu gewährleisten.

Hohe Richtwirkung zur Unterdrückung von Nebengeräuschen.

Besonders geeignet zur Deckenmontage oder für hängenden Einsatz.

Mikrofonkapsel und Schwanenhals bilden eine Einheit, um störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Metallgehäuse mit reflektionsarmer, mattschwarzer Oberfläche

Inklusive neutralem Popschutz ohne Firmenaufschrift.

Problemloser Einsatz mit Drahtlossystemen durch optional erhältliche System-Adapter.

Technische Daten:

Richtcharakteristik: Superniere

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Frequenzbereich, ±2 dB, 20cm Entfernung: 80 Hz - 15 kHz mit 3 dB Soft Boost bei 8 - 15 kHz

Empfindlichkeit, nominal, ±3 dB bei 1 kHz: 16 mV/Pa; -36 dB re. 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 23 dB(A) re. 20 µPa (max. 26 dB(A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 35 dB (max. 38 dB)

Dynamikumfang: Typ. 102 dB

Max. Schalldruckpegel: 135 dB SPL Spitze vor Clipping

Total Harmonic Distortion (<1% THD): 123 dB SPL Spitze, 120 dB SPL RMS Sinus

Polarität: +V am MicroDot Pin für positiven Schalldruck (und Pin 2 am DPA XLR Adapter)

Betriebstemperatur-Bereich: -40 bis 45° C

Ausgangsimpedanz: Vom MicroDot: 30-40 Ohm; vom DAD6001 XLR-Adapter: 100 Ohm

Common Mode Rejection Ratio (CMRR): >60 dB von 50 Hz bis 15 kHz mit DAD6001 XLR Adapter

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Min. 5 V - max. 50 V über DPA-Adapter

Anschluss: MicroDot

Finish: schwarz

Mikrofondurchmesser: 5 mm

Kapseldurchmesser: 5,65 mm, mit Popschutz 15 mm

Gesamtlänge: 140 mm ohne Popschutz

Gewicht: 12 g

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:screet SC4098-BM15" oder gleichwertig

DPA d:screet SC4098-WM15 (15 cm, weiß, Microdotstecker)

Podiummikrofon mit Supernierencharakteristik und Microdotstecker

Elegantes, schlankes, dennoch robustes "skandinavisches" Design.

Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen.

Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten und beste Sprachverständlichkeit zu gewährleisten.

Hohe Richtwirkung zur Unterdrückung von Nebengeräuschen.

Besonders geeignet zur Deckenmontage oder für hängenden Einsatz.

Mikrofonkapsel und Schwanenhals bilden eine Einheit, um störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Metallgehäuse mit reflektionsarmer, mattweißer Oberfläche

Inklusive neutralem Popschutz ohne Firmenaufschrift.

Problemloser Einsatz mit Drahtlossystemen durch optional erhältliche System-Adapter.

Technische Daten:

Richtcharakteristik: Superniere

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Frequenzbereich, ±2 dB, 20cm Entfernung: 80 Hz - 15 kHz mit 3 dB Soft Boost bei 8 - 15 kHz

Empfindlichkeit, nominal, ±3 dB bei 1 kHz: 16 mV/Pa; -36 dB re. 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 23 dB(A) re. 20 µPa (max. 26 dB(A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 35 dB (max. 38 dB)

Dynamikumfang: Typ. 102 dB

Max. Schalldruckpegel: 135 dB SPL Spitze vor Clipping

Total Harmonic Distortion (<1% THD): 123 dB SPL Spitze, 120 dB SPL RMS Sinus

Polarität: +V am MicroDot Pin für positiven Schalldruck (und Pin 2 am DPA XLR Adapter)

Betriebstemperatur-Bereich: -40 bis 45° C

Ausgangsimpedanz: Vom MicroDot: 30-40 Ohm; vom DAD6001 XLR-Adapter: 100 Ohm

Common Mode Rejection Ratio (CMRR): >60 dB von 50 Hz bis 15 kHz mit DAD6001 XLR Adapter

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Min. 5 V - max. 50 V über DPA-Adapter

Anschluss: MicroDot

Finish: weiß

Mikrofondurchmesser: 5 mm

Kapseldurchmesser: 5,65 mm, mit Popschutz 15 mm

Gesamtlänge: 140mm ohne Popschutz

Gewicht: 12 g

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:screet SC4098-WM15" oder gleichwertig

DPA d:screet SC4098-BX15 (15 cm, schwarz, XLR-Stecker)

Podiummikrofon mit Supernierencharakteristik und XLR-Stecker

Elegantes, schlankes, dennoch robustes "skandinavisches" Design.

Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen.

Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten und beste Sprachverständlichkeit zu gewährleisten.

Hohe Richtwirkung zur Unterdrückung von Nebengeräuschen.

Besonders geeignet zur Deckenmontage oder für hängenden Einsatz.

Mikrofonkapsel und Schwanenhals bilden eine Einheit, um störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Metallgehäuse mit reflektionsarmer, mattschwarzer Oberfläche

Inklusive neutralem Popschutz ohne Firmenaufschrift.

Technische Daten:

Richtcharakteristik: Superniere

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Frequenzbereich, ±2 dB, 20cm Entfernung: 80 Hz - 15 kHz mit 3 dB Soft Boost bei 8 - 15 kHz

Empfindlichkeit, nominal, ±3 dB bei 1 kHz: 16 mV/Pa; -36 dB re. 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 23 dB(A) re. 20 µPa (max. 26 dB(A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 35 dB (max. 38 dB)

Dynamikumfang: Typ. 102 dB

Max. Schalldruckpegel: 135 dB SPL Spitze vor Clipping

Total Harmonic Distortion (<1% THD): 123 dB SPL Spitze, 120 dB SPL RMS Sinus

Polarität: +V an Pin 2 für positiven Schalldruck

Betriebstemperatur-Bereich: -40 bis 45° C

Ausgangsimpedanz: 100 Ohm

Common Mode Rejection Ratio (CMRR): >60 dB von 50 Hz bis 15 kHz

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: 48 V Phantomspeisung ±4V

Anschluss: XLR

Finish: schwarz

Mikrofondurchmesser: 5 mm

Kapseldurchmesser: 5,65 mm, mit Popschutz 15 mm

Gesamtlänge: 182 mm ohne Popschutz

Gewicht: 75 g

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:screet SC4098-BX15" oder gleichwertig

DPA d:screet SC4098-WX15 (15 cm, weiß, XLR-Stecker)

Podiummikrofon mit Supernierencharakteristik und XLR-Stecker

Elegantes, schlankes, dennoch robustes "skandinavisches" Design.

Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen.

Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten und beste Sprachverständlichkeit zu gewährleisten.

Hohe Richtwirkung zur Unterdrückung von Nebengeräuschen.

Besonders geeignet zur Deckenmontage oder für hängenden Einsatz.

Mikrofonkapsel und Schwanenhals bilden eine Einheit, um störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Metallgehäuse mit reflektionsarmer, mattweißer Oberfläche

Inklusive neutralem Popschutz ohne Firmenaufschrift.

Technische Daten:

Richtcharakteristik: Superniere

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Frequenzbereich, ±2 dB, 20cm Entfernung: 80 Hz - 15 kHz mit 3 dB Soft Boost bei 8 - 15 kHz

Empfindlichkeit, nominal, ±3 dB bei 1 kHz: 16 mV/Pa; -36 dB re. 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 23 dB(A) re. 20 µPa (max. 26 dB(A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 35 dB (max. 38 dB)

Dynamikumfang: Typ. 102 dB

Max. Schalldruckpegel: 135 dB SPL Spitze vor Clipping

Total Harmonic Distortion (<1% THD): 123 dB SPL Spitze, 120 dB SPL RMS Sinus

Polarität: +V an Pin 2 für positiven Schalldruck

Betriebstemperatur-Bereich: -40 bis 45° C

Ausgangsimpedanz: 100 Ohm

Common Mode Rejection Ratio (CMRR): >60 dB von 50 Hz bis 15 kHz

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: 48 V Phantomspeisung ±4V

Anschluss: XLR

Finish: weiß

Mikrofondurchmesser: 5 mm

Kapseldurchmesser: 5,65 mm, mit Popschutz 15 mm

Gesamtlänge: 182mm ohne Popschutz

Gewicht: 75 g

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:screet SC4098-Wx15" oder gleichwertig

DPA d:screet SC4098-BM30 (30 cm, schwarz, Microdotstecker)

Podiummikrofon mit Supernierencharakteristik und Microdotstecker

Elegantes, schlankes, dennoch robustes "skandinavisches" Design.

Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen.

Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten und beste Sprachverständlichkeit zu gewährleisten.

Hohe Richtwirkung zur Unterdrückung von Nebengeräuschen.

Mikrofonkapsel und Schwanenhals bilden eine Einheit, um störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Metallgehäuse mit reflektionsarmer, mattschwarzer Oberfläche

Inklusive neutralem Popschutz ohne Firmenaufschrift.

Problemloser Einsatz mit Drahtlossystemen durch optional erhältliche System-Adapter.

Technische Daten:

Richtcharakteristik: Superniere

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Frequenzbereich, ±2 dB, 20cm Entfernung: 80 Hz - 15 kHz mit 3 dB Soft Boost bei 8 - 15 kHz

Empfindlichkeit, nominal, ±3 dB bei 1 kHz: 16 mV/Pa; -36 dB re. 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 23 dB(A) re. 20 µPa (max. 26 dB(A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 35 dB (max. 38 dB)

Dynamikumfang: Typ. 102 dB

Max. Schalldruckpegel: 135 dB SPL Spitze vor Clipping

Total Harmonic Distortion (<1% THD): 123 dB SPL Spitze, 120 dB SPL RMS Sinus

Polarität: +V am MicroDot Pin für positiven Schalldruck (und Pin 2 am DPA XLR Adapter)

Betriebstemperatur-Bereich: -40 bis 45° C

Ausgangsimpedanz: Vom MicroDot: 30-40 Ohm; vom DAD6001 XLR-Adapter: 100 Ohm

Common Mode Rejection Ratio (CMRR): >60 dB von 50 Hz bis 15 kHz mit DAD6001 XLR Adapter

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Min. 5 V - max. 50 V über DPA-Adapter

Anschluss: MicroDot

Finish: schwarz

Mikrofondurchmesser: 5 mm

Kapseldurchmesser: 5,65 mm, mit Popschutz 15 mm

Gesamtlänge: 260 mm ohne Popschutz

Gewicht: 20 g

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:screet SC4098-BM30" oder gleichwertig

DPA d:screet SC4098-WM30 (30 cm, weiß, Microdotstecker)

Podiummikrofon mit Supernierencharakteristik und Microdotstecker

Elegantes, schlankes, dennoch robustes "skandinavisches" Design.

Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen.

Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten und beste Sprachverständlichkeit zu gewährleisten.

Hohe Richtwirkung zur Unterdrückung von Nebengeräuschen.

Mikrofonkapsel und Schwanenhals bilden eine Einheit, um störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Metallgehäuse mit reflektionsarmer, mattweißer Oberfläche

Inklusive neutralem Popschutz ohne Firmenaufschrift.

Problemloser Einsatz mit Drahtlossystemen durch optional erhältliche System-Adapter.

Technische Daten:

Richtcharakteristik: Superniere

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Frequenzbereich, ±2 dB, 20cm Entfernung: 80 Hz - 15 kHz mit 3 dB Soft Boost bei 8 - 15 kHz

Empfindlichkeit, nominal, ±3 dB bei 1 kHz: 16 mV/Pa; -36 dB re. 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 23 dB(A) re. 20 µPa (max. 26 dB(A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 35 dB (max. 38 dB)

Dynamikumfang: Typ. 102 dB

Max. Schalldruckpegel: 135 dB SPL Spitze vor Clipping

Total Harmonic Distortion (<1% THD): 123 dB SPL Spitze, 120 dB SPL RMS Sinus

Polarität: +V am MicroDot Pin für positiven Schalldruck (und Pin 2 am DPA XLR Adapter)

Betriebstemperatur-Bereich: -40 bis 45° C

Ausgangsimpedanz: Vom MicroDot: 30-40 Ohm; vom DAD6001 XLR-Adapter: 100 Ohm

Common Mode Rejection Ratio (CMRR): >60 dB von 50 Hz bis 15 kHz mit DAD6001 XLR Adapter

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Min. 5 V - max. 50 V über DPA-Adapter

Anschluss: MicroDot

Finish: weiß

Mikrofondurchmesser: 5 mm

Kapseldurchmesser: 5,65 mm, mit Popschutz 15 mm

Gesamtlänge: 260 mm ohne Popschutz

Gewicht: 20 g

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:screet SC4098-WM30" oder gleichwertig

DPA d:screet SC4098-BX30 (30 cm, schwarz, XLR-Stecker)

Podiummikrofon mit Supernierencharakteristik und XLR-Stecker

Elegantes, schlankes, dennoch robustes "skandinavisches" Design.

Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen.

Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten und beste Sprachverständlichkeit zu gewährleisten.

Hohe Richtwirkung zur Unterdrückung von Nebengeräuschen.

Mikrofonkapsel und Schwanenhals bilden eine Einheit, um störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Metallgehäuse mit refelektionsarmer, mattschwarzer Oberfläche

Inklusive neutralem Popschutz ohne Firmenaufschrift.

Technische Daten:

Richtcharakteristik: Superniere

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Frequenzbereich, ±2 dB, 20cm Entfernung: 80 Hz - 15 kHz mit 3 dB Soft Boost bei 8 - 15 kHz

Empfindlichkeit, nominal, ±3 dB bei 1 kHz: 16 mV/Pa; -36 dB re. 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 23 dB(A) re. 20 µPa (max. 26 dB(A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 35 dB (max. 38 dB)

Dynamikumfang: Typ. 102 dB

Max. Schalldruckpegel: 135 dB SPL Spitze vor Clipping

Total Harmonic Distortion (<1% THD): 123 dB SPL Spitze, 120 dB SPL RMS Sinus

Polarität: +V an Pin 2 für positiven Schalldruck

Betriebstemperatur-Bereich: -40 bis 45° C

Ausgangsimpedanz: 100 Ohm

Common Mode Rejection Ratio (CMRR): >60 dB von 50 Hz bis 15 kHz

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: 48 V Phantomspeisung ±4V

Anschluss: XLR

Finish: schwarz

Mikrofondurchmesser: 5 mm

Kapseldurchmesser: 5,65 mm, mit Popschutz 15 mm

Gesamtlänge: 300 mm ohne Popschutz

Gewicht: 80 g

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:screet SC4098-BX30" oder gleichwertig

DPA d:screet SC4098-WX30 (30 cm, weiß, XLR-Stecker)

Podiummikrofon mit Supernierencharakteristik und XLR-Stecker

Elegantes, schlankes, dennoch robustes "skandinavisches" Design.

Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen.

Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten und beste Sprachverständlichkeit zu gewährleisten.

Hohe Richtwirkung zur Unterdrückung von Nebengeräuschen.

Mikrofonkapsel und Schwanenhals bilden eine Einheit, um störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Metallgehäuse mit reflektionsarmer, mattweißer Oberfläche

Inklusive neutralem Popschutz ohne Firmenaufschrift.

Technische Daten:

Richtcharakteristik: Superniere

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Frequenzbereich, ±2 dB, 20cm Entfernung: 80 Hz - 15 kHz mit 3 dB Soft Boost bei 8 - 15 kHz

Empfindlichkeit, nominal, ±3 dB bei 1 kHz: 16 mV/Pa; -36 dB re. 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 23 dB(A) re. 20 µPa (max. 26 dB(A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 35 dB (max. 38 dB)

Dynamikumfang: Typ. 102 dB

Max. Schalldruckpegel: 135 dB SPL Spitze vor Clipping

Total Harmonic Distortion (<1% THD): 123 dB SPL Spitze, 120 dB SPL RMS Sinus

Polarität: +V an Pin 2 für positiven Schalldruck

Betriebstemperatur-Bereich: -40 bis 45° C

Ausgangsimpedanz: 100 Ohm

Common Mode Rejection Ratio (CMRR): >60 dB von 50 Hz bis 15 kHz

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: 48 V Phantomspeisung ±4V

Anschluss: XLR

Finish: weiß

Mikrofondurchmesser: 5 mm

Kapseldurchmesser: 5,65 mm, mit Popschutz 15 mm

Gesamtlänge: 300 mm ohne Popschutz

Gewicht: 80 g

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:screet SC4098-WX30" oder gleichwertig

DPA d:screet SC4098-BM45 (45 cm, schwarz, Microdotstecker)

Podiummikrofon mit Supernierencharakteristik und Microdotstecker

Elegantes, schlankes, dennoch robustes "skandinavisches" Design.

Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen.

Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten und beste Sprachverständlichkeit zu gewährleisten.

Hohe Richtwirkung zur Unterdrückung von Nebengeräuschen.

Mikrofonkapsel und Schwanenhals bilden eine Einheit, um störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Metallgehäuse mit reflektionsarmer, mattschwarzer Oberfläche

Inklusive neutralem Popschutz ohne Firmenaufschrift.

Problemloser Einsatz mit Drahtlossystemen durch optional erhältliche System-Adapter.

Technische Daten:

Richtcharakteristik: Superniere

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Frequenzbereich, ±2 dB, 20cm Entfernung: 80 Hz - 15 kHz mit 3 dB Soft Boost bei 8 - 15 kHz

Empfindlichkeit, nominal, ±3 dB bei 1 kHz: 16 mV/Pa; -36 dB re. 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 23 dB(A) re. 20 µPa (max. 26 dB(A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 35 dB (max. 38 dB)

Dynamikumfang: Typ. 102 dB

Max. Schalldruckpegel: 135 dB SPL Spitze vor Clipping

Total Harmonic Distortion (<1% THD): 123 dB SPL Spitze, 120 dB SPL RMS Sinus

Polarität: +V am MicroDot Pin für positiven Schalldruck (und Pin 2 am DPA XLR Adapter)

Betriebstemperatur-Bereich: -40 bis 45° C

Ausgangsimpedanz: Vom MicroDot: 30-40 Ohm; vom DAD6001 XLR-Adapter: 100 Ohm

Common Mode Rejection Ratio (CMRR): >60 dB von 50 Hz bis 15 kHz mit DAD6001 XLR Adapter

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Min. 5 V - max. 50 V über DPA-Adapter

Anschluss: MicroDot

Finish: schwarz

Mikrofondurchmesser: 5 mm

Kapseldurchmesser: 5,65 mm, mit Popschutz 15 mm

Gesamtlänge: 410 mm ohne Popschutz

Gewicht: 28 g

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:screet SC4098-BM45" oder gleichwertig

DPA d:screet SC4098-WM45 (45 cm, weiß, Microdotstecker)

Podiummikrofon mit Supernierencharakteristik und Microdotstecker

Elegantes, schlankes, dennoch robustes "skandinavisches" Design.

Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen.

Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten und beste Sprachverständlichkeit zu gewährleisten.

Hohe Richtwirkung zur Unterdrückung von Nebengeräuschen.

Mikrofonkapsel und Schwanenhals bilden eine Einheit, um störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Metallgehäuse mit reflektionsarmer, mattweißer Oberfläche

Inklusive neutralem Popschutz ohne Firmenaufschrift.

Problemloser Einsatz mit Drahtlossystemen durch optional erhältliche System-Adapter.

Technische Daten:

Richtcharakteristik: Superniere

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Frequenzbereich, ±2 dB, 20cm Entfernung: 80 Hz - 15 kHz mit 3 dB Soft Boost bei 8 - 15 kHz

Empfindlichkeit, nominal, ±3 dB bei 1 kHz: 16 mV/Pa; -36 dB re. 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 23 dB(A) re. 20 µPa (max. 26 dB(A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 35 dB (max. 38 dB)

Dynamikumfang: Typ. 102 dB

Max. Schalldruckpegel: 135 dB SPL Spitze vor Clipping

Total Harmonic Distortion (<1% THD): 123 dB SPL Spitze, 120 dB SPL RMS Sinus

Polarität: +V am MicroDot Pin für positiven Schalldruck (und Pin 2 am DPA XLR Adapter)

Betriebstemperatur-Bereich: -40 bis 45° C

Ausgangsimpedanz: Vom MicroDot: 30-40 Ohm; vom DAD6001 XLR-Adapter: 100 Ohm

Common Mode Rejection Ratio (CMRR): >60 dB von 50 Hz bis 15 kHz mit DAD6001 XLR Adapter

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Min. 5 V - max. 50 V über DPA-Adapter

Anschluss: MicroDot

Finish: weiß

Mikrofondurchmesser: 5 mm

Kapseldurchmesser: 5,65 mm, mit Popschutz 15 mm

Gesamtlänge: 410 mm ohne Popschutz

Gewicht: 28 g

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:screet SC4098-WM45" oder gleichwertig

DPA d:screet SC4098-BX45 (45 cm, schwarz, XLR-Stecker)

Podiummikrofon mit Supernierencharakteristik und XLR-Stecker

Elegantes, schlankes, dennoch robustes "skandinavisches" Design.

Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen.

Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten und beste Sprachverständlichkeit zu gewährleisten.

Hohe Richtwirkung zur Unterdrückung von Nebengeräuschen.

Mikrofonkapsel und Schwanenhals bilden eine Einheit, um störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Metallgehäuse mit reflektionsarmer, mattschwarzer Oberfläche

Inklusive neutralem Popschutz ohne Firmenaufschrift.

Technische Daten:

Richtcharakteristik: Superniere

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Frequenzbereich, ±2 dB, 20cm Entfernung: 80 Hz - 15 kHz mit 3 dB Soft Boost bei 8 - 15 kHz

Empfindlichkeit, nominal, ±3 dB bei 1 kHz: 16 mV/Pa; -36 dB re. 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 23 dB(A) re. 20 µPa (max. 26 dB(A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 35 dB (max. 38 dB)

Dynamikumfang: Typ. 102 dB

Max. Schalldruckpegel: 135 dB SPL Spitze vor Clipping

Total Harmonic Distortion (<1% THD): 123 dB SPL Spitze, 120 dB SPL RMS Sinus

Polarität: +V an Pin 2 für positiven Schalldruck

Betriebstemperatur-Bereich: -40 bis 45° C

Ausgangsimpedanz: 100 Ohm

Common Mode Rejection Ratio (CMRR): >60 dB von 50 Hz bis 15 kHz

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: 48 V Phantomspeisung ±4V

Anschluss: XLR

Finish: schwarz

Mikrofondurchmesser: 5 mm

Kapseldurchmesser: 5,65 mm, mit Popschutz 15 mm

Gesamtlänge: 450 mm ohne Popschutz

Gewicht: 88 g

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:screet SC4098-BX45" oder gleichwertig

DPA d:screet SC4098-WX45 (45 cm, weiß, XLR-Stecker)

Podiummikrofon mit Supernierencharakteristik und XLR-Stecker

Elegantes, schlankes, dennoch robustes "skandinavisches" Design.

Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen.

Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten und beste Sprachverständlichkeit zu gewährleisten.

Hohe Richtwirkung zur Unterdrückung von Nebengeräuschen.

Mikrofonkapsel und Schwanenhals bilden eine Einheit, um störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Metallgehäuse mit reflektionsarmer mattweißer Oberfläche

Inklusive neutralem Popschutz ohne Firmenaufschrift.

Technische Daten:

Richtcharakteristik: Superniere

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Frequenzbereich, ±2 dB, 20cm Entfernung: 80 Hz - 15 kHz mit 3 dB Soft Boost bei 8 - 15 kHz

Empfindlichkeit, nominal, ±3 dB bei 1 kHz: 16 mV/Pa; -36 dB re. 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 23 dB(A) re. 20 µPa (max. 26 dB(A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 35 dB (max. 38 dB)

Dynamikumfang: Typ. 102 dB

Max. Schalldruckpegel: 135 dB SPL Spitze vor Clipping

Total Harmonic Distortion (<1% THD): 123 dB SPL Spitze, 120 dB SPL RMS Sinus

Polarität: +V an Pin 2 für positiven Schalldruck

Betriebstemperatur-Bereich: -40 bis 45° C

Ausgangsimpedanz: 100 Ohm

Common Mode Rejection Ratio (CMRR): >60 dB von 50 Hz bis 15 kHz

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: 48 V Phantomspeisung ±4V

Anschluss: XLR

Finish: weiß

Mikrofondurchmesser: 5 mm

Kapseldurchmesser: 5,65 mm, mit Popschutz 15 mm

Gesamtlänge: 450 mm ohne Popschutz

Gewicht: 88 g

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:screet SC4098-WX45" oder gleichwertig

DPA d:screet SC4098-BM75 (75 cm, schwarz, Microdotstecker)

Podiummikrofon mit Supernierencharakteristik und Microdotstecker

Elegantes, schlankes, dennoch robustes "skandinavisches" Design.

Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen.

Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten und beste Sprachverständlichkeit zu gewährleisten.

Hohe Richtwirkung zur Unterdrückung von Nebengeräuschen.

Mikrofonkapsel und Schwanenhals bilden eine Einheit, um störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Metallgehäuse mit reflektionsarmer, mattschwarzer Oberfläche

Inklusive neutralem Popschutz ohne Firmenaufschrift.

Problemloser Einsatz mit Drahtlossystemen durch optional erhältliche System-Adapter.

Technische Daten:

Richtcharakteristik: Superniere

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Frequenzbereich, ±2 dB, 20cm Entfernung: 80 Hz - 15 kHz mit 3 dB Soft Boost bei 8 - 15 kHz

Empfindlichkeit, nominal, ±3 dB bei 1 kHz: 16 mV/Pa; -36 dB re. 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 23 dB(A) re. 20 µPa (max. 26 dB(A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 35 dB (max. 38 dB)

Dynamikumfang: Typ. 102 dB

Max. Schalldruckpegel: 135 dB SPL Spitze vor Clipping

Total Harmonic Distortion (<1% THD): 123 dB SPL Spitze, 120 dB SPL RMS Sinus

Polarität: +V am MicroDot Pin für positiven Schalldruck (und Pin 2 am DPA XLR Adapter)

Betriebstemperatur-Bereich: -40 bis 45° C

Ausgangsimpedanz: Vom MicroDot: 30-40 Ohm; vom DAD6001 XLR-Adapter: 100 Ohm

Common Mode Rejection Ratio (CMRR): >60 dB von 50 Hz bis 15 kHz mit DAD6001 XLR Adapter

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Min. 5 V - max. 50 V über DPA-Adapter

Anschluss: MicroDot

Finish: schwarz

Mikrofondurchmesser: 5 mm

Kapseldurchmesser: 5,65 mm, mit Popschutz 15 mm

Gesamtlänge: 750 mm ohne Popschutz

Gewicht: 55 g

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:screet SC4098-BM75" oder gleichwertig

DPA d:screet SC4098-BX75 (75 cm, schwarz, XLR-Stecker)

Podiummikrofon mit Supernierencharakteristik und XLR-Stecker

Elegantes, schlankes, dennoch robustes "skandinavisches" Design.

Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen.

Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten und beste Sprachverständlichkeit zu gewährleisten.

Hohe Richtwirkung zur Unterdrückung von Nebengeräuschen.

Mikrofonkapsel und Schwanenhals bilden eine Einheit, um störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Metallgehäuse mit reflektionsarmer, mattschwarzer Oberfläche

Inklusive neutralem Popschutz ohne Firmenaufschrift.

Technische Daten:

Richtcharakteristik: Superniere

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Frequenzbereich, ±2 dB, 20cm Entfernung: 80 Hz - 15 kHz mit 3 dB Soft Boost bei 8 - 15 kHz

Empfindlichkeit, nominal, ±3 dB bei 1 kHz: 16 mV/Pa; -36 dB re. 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 23 dB(A) re. 20 µPa (max. 26 dB(A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 35 dB (max. 38 dB)

Dynamikumfang: Typ. 102 dB

Max. Schalldruckpegel: 135 dB SPL Spitze vor Clipping

Total Harmonic Distortion (<1% THD): 123 dB SPL Spitze, 120 dB SPL RMS Sinus

Polarität: +V an Pin 2 für positiven Schalldruck

Betriebstemperatur-Bereich: -40 bis 45° C

Ausgangsimpedanz: 100 Ohm

Common Mode Rejection Ratio (CMRR): >60 dB von 50 Hz bis 15 kHz

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: 48 V Phantomspeisung ±4V

Anschluss: XLR

Finish: schwarz

Mikrofondurchmesser: 5 mm

Kapseldurchmesser: 5,65 mm, mit Popschutz 15 mm

Gesamtlänge: 750 mm ohne Popschutz

Gewicht: 115 g

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:screet SC4098-BX75" oder gleichwertig

DPA d:screet SC4098-BM120 (120 cm, schwarz, Microdotstecker)

Podiummikrofon mit Supernierencharakteristik und Microdotstecker

Elegantes, schlankes, dennoch robustes "skandinavisches" Design.

Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen.

Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten und beste Sprachverständlichkeit zu gewährleisten.

Hohe Richtwirkung zur Unterdrückung von Nebengeräuschen.

Mikrofonkapsel und Schwanenhals bilden eine Einheit, um störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Metallgehäuse mit reflektionsarmer, mattschwarzer Oberfläche

Inklusive neutralem Popschutz ohne Firmenaufschrift.

Problemloser Einsatz mit Drahtlossystemen durch optional erhältliche System-Adapter.

Technische Daten:

Richtcharakteristik: Superniere

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Frequenzbereich, ±2 dB, 20cm Entfernung: 80 Hz - 15 kHz mit 3 dB Soft Boost bei 8 - 15 kHz

Empfindlichkeit, nominal, ±3 dB bei 1 kHz: 16 mV/Pa; -36 dB re. 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 23 dB(A) re. 20 µPa (max. 26 dB(A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 35 dB (max. 38 dB)

Dynamikumfang: Typ. 102 dB

Max. Schalldruckpegel: 135 dB SPL Spitze vor Clipping

Total Harmonic Distortion (<1% THD): 123 dB SPL Spitze, 120 dB SPL RMS Sinus

Polarität: +V am MicroDot Pin für positiven Schalldruck (und Pin 2 am DPA XLR Adapter)

Betriebstemperatur-Bereich: -40 bis 45° C

Ausgangsimpedanz: Vom MicroDot: 30-40 Ohm; vom DAD6001 XLR-Adapter: 100 Ohm

Common Mode Rejection Ratio (CMRR): >60 dB von 50 Hz bis 15 kHz mit DAD6001 XLR Adapter

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Min. 5 V - max. 50 V über DPA-Adapter

Anschluss: MicroDot

Finish: schwarz

Mikrofondurchmesser: 5 mm

Kapseldurchmesser: 5,65 mm, mit Popschutz 15 mm

Gesamtlänge: 1200 mm ohne Popschutz

Gewicht: 67 g

DPA d:screet SC4098-BX120 (120 cm, schwarz, XLR-Stecker)

Podiummikrofon mit Supernierencharakteristik und XLR-Stecker

Elegantes, schlankes, dennoch robustes "skandinavisches" Design.

Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen.

Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten und beste Sprachverständlichkeit zu gewährleisten.

Hohe Richtwirkung zur Unterdrückung von Nebengeräuschen.

Mikrofonkapsel und Schwanenhals bilden eine Einheit, um störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Metallgehäuse mit reflektionsarmer, mattschwarzer Oberfläche

Inklusive neutralem Popschutz ohne Firmenaufschrift.

Technische Daten:

Richtcharakteristik: Superniere

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Frequenzbereich, ±2 dB, 20cm Entfernung: 80 Hz - 15 kHz mit 3 dB Soft Boost bei 8 - 15 kHz

Empfindlichkeit, nominal, ±3 dB bei 1 kHz: 16 mV/Pa; -36 dB re. 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 23 dB(A) re. 20 µPa (max. 26 dB(A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 35 dB (max. 38 dB)

Dynamikumfang: Typ. 102 dB

Max. Schalldruckpegel: 135 dB SPL Spitze vor Clipping

Total Harmonic Distortion (<1% THD): 123 dB SPL Spitze, 120 dB SPL RMS Sinus

Polarität: +V an Pin 2 für positiven Schalldruck

Betriebstemperatur-Bereich: -40 bis 45° C

Ausgangsimpedanz: 100 Ohm

Common Mode Rejection Ratio (CMRR): >60 dB von 50 Hz bis 15 kHz

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: 48 V Phantomspeisung ±4V

Anschluss: XLR

Finish: schwarz

Mikrofondurchmesser: 5 mm

Kapseldurchmesser: 5,65 mm, mit Popschutz 15 mm

Gesamtlänge: 1200 mm ohne Popschutz

Gewicht: 127 g

DPA d:screet SCDM4098-BM45 (45 cm, schwarz, mit Tischfuß und Microdotstecker)

Podiummikrofon mit Supernierencharakteristik und Microdotstecker

Elegantes, schlankes, dennoch robustes "skandinavisches" Design.

Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen.

Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten und beste Sprachverständlichkeit zu gewährleisten.

Hohe Richtwirkung zur Unterdrückung von Nebengeräuschen.

Mikrofonkapsel und Schwanenhals bilden eine Einheit, um störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Metallgehäuse mit reflektionsarmer, mattschwarzer Oberfläche

Inklusive neutralem Popschutz ohne Firmenaufschrift.

Inklusive Tischfuß mit Körperschallfilter und integriertem Anschlußkabel

Problemloser Einsatz mit Drahtlossystemen durch optional erhältliche System-Adapter.

Technische Daten:

Richtcharakteristik: Superniere

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Frequenzbereich, ±2 dB, 20cm Entfernung: 80 Hz - 15 kHz mit 3 dB Soft Boost bei 8 - 15 kHz

Empfindlichkeit, nominal, ±3 dB bei 1 kHz: 16 mV/Pa; -36 dB re. 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 23 dB(A) re. 20 µPa (max. 26 dB(A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 35 dB (max. 38 dB)

Dynamikumfang: Typ. 102 dB

Max. Schalldruckpegel: 135 dB SPL Spitze vor Clipping

Total Harmonic Distortion (<1% THD): 123 dB SPL Spitze, 120 dB SPL RMS Sinus

Polarität: +V am MicroDot Pin für positiven Schalldruck (und Pin 2 am DPA XLR Adapter)

Betriebstemperatur-Bereich: -40 bis 45° C

Ausgangsimpedanz: Vom MicroDot: 30-40 Ohm; vom DAD6001 XLR-Adapter: 100 Ohm

Common Mode Rejection Ratio (CMRR): >60 dB von 50 Hz bis 15 kHz mit DAD6001 XLR Adapter

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Min. 5 V - max. 50 V über DPA-Adapter

Anschluss: MicroDot

Finish: schwarz

Mikrofondurchmesser: 5 mm

Kapseldurchmesser: 5,65 mm, mit Popschutz 15 mm

Gesamtlänge: 410 mm ohne Popschutz

Gewicht inklusive Tischfuß: 368 g

Durchmesser Tischfuß: 110 mm

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:screet SCDM4098-BM45" oder gleichwertig

DPA d:screet SCDM4098-BU45 (45 cm, schwarz, mit Tischfuß und offenem Kabelende)

Podiummikrofon mit Supernierencharakteristik und XLR-Stecker

Elegantes, schlankes, dennoch robustes "skandinavisches" Design.

Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen.

Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten und beste Sprachverständlichkeit zu gewährleisten.

Hohe Richtwirkung zur Unterdrückung von Nebengeräuschen.

Mikrofonkapsel und Schwanenhals bilden eine Einheit, um störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Metallgehäuse mit refelektionsarmer mattschwarzer Oberfläche

Inklusive neutralem Popschutz ohne Firmenaufschrift.

Inklusive Tischfuß mit Körperschallfilter und integriertem Anschlusskabel

Technische Daten:

Richtcharakteristik: Superniere

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Frequenzbereich, ±2 dB, 20cm Entfernung: 80 Hz - 15 kHz mit 3 dB Soft Boost bei 8 - 15 kHz

Empfindlichkeit, nominal, ±3 dB bei 1 kHz: 16 mV/Pa; -36 dB re. 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 23 dB(A) re. 20 µPa (max. 26 dB(A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 35 dB (max. 38 dB)

Dynamikumfang: Typ. 102 dB

Max. Schalldruckpegel: 135 dB SPL Spitze vor Clipping

Total Harmonic Distortion (<1% THD): 123 dB SPL Spitze, 120 dB SPL RMS Sinus

Polarität: +V an Pin 2 für positiven Schalldruck

Betriebstemperatur-Bereich: -40 bis 45° C

Ausgangsimpedanz: 100 Ohm

Common Mode Rejection Ratio (CMRR): >60 dB von 50 Hz bis 15 kHz

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: 48 V Phantomspeisung ±4V

Anschluss: XLR

Finish: schwarz

Mikrofondurchmesser: 5 mm

Kapseldurchmesser: 5,65 mm, mit Popschutz 15 mm

Gesamtlänge: 450 mm ohne Popschutz

Gewicht inklusive Tischfuß: 368 g

Durchmesser Tischfuß: 110 mm

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:screet SCDM4098-BU45" oder gleichwertig

DPA d:screet SCDM4098-BX45 (45 cm, schwarz, mit Tischfuß und XLR-Stecker)

Podiummikrofon mit Supernierencharakteristik und XLR-Stecker

Elegantes, schlankes, dennoch robustes "skandinavisches" Design.

Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen.

Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten und beste Sprachverständlichkeit zu gewährleisten.

Hohe Richtwirkung zur Unterdrückung von Nebengeräuschen.

Mikrofonkapsel und Schwanenhals bilden eine Einheit, um störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Metallgehäuse mit reflektionsarmer, mattschwarzer Oberfläche

Inklusive neutralem Popschutz ohne Firmenaufschrift

Inklusive Tischfuß mit Körperschallfilter und integriertem Anschlusskabel

Technische Daten:

Richtcharakteristik: Superniere

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Frequenzbereich, ±2 dB, 20cm Entfernung: 80 Hz - 15 kHz mit 3 dB Soft Boost bei 8 - 15 kHz

Empfindlichkeit, nominal, ±3 dB bei 1 kHz: 16 mV/Pa; -36 dB re. 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 23 dB(A) re. 20 µPa (max. 26 dB(A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 35 dB (max. 38 dB)

Dynamikumfang: Typ. 102 dB

Max. Schalldruckpegel: 135 dB SPL Spitze vor Clipping

Total Harmonic Distortion (<1% THD): 123 dB SPL Spitze, 120 dB SPL RMS Sinus

Polarität: +V an Pin 2 für positiven Schalldruck

Betriebstemperatur-Bereich: -40 bis 45° C

Ausgangsimpedanz: 100 Ohm

Common Mode Rejection Ratio (CMRR): >60 dB von 50 Hz bis 15 kHz

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: 48 V Phantomspeisung ±4V

Anschluss: XLR

Finish: schwarz

Mikrofondurchmesser: 5 mm

Kapseldurchmesser: 5,65 mm, mit Popschutz 15 mm

Gesamtlänge: 450 mm ohne Popschutz

Gewicht inklusive Tischfuß: 368 g

Durchmesser Tischfuß: 110 mm

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:screet SCDM4098-BX45" oder gleichwertig

DPA d:screet SCDM4098-WM15 (15 cm, weiß, mit Deckenhalterung und Microdotstecker)

Miniaturmikrofon mit Supernierencharakteristik und Microdotstecker

Elegantes, schlankes, dennoch robustes "skandinavisches" Design.

Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen.

Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten und beste Sprachverständlichkeit zu gewährleisten.

Hohe Richtwirkung zur Unterdrückung von Nebengeräuschen.

Mikrofonkapsel und Schwanenhals bilden eine Einheit, um störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Metallgehäuse mit reflektionsarmer, mattweißer Oberfläche

Inklusive neutralem Popschutz ohne Firmenaufschrift.

Inklusive Deckenhalterung mit Körperschallfilter und integriertem Anschlusskabel

Problemloser Einsatz mit Drahtlossystemen durch optional erhältliche System-Adapter.

Technische Daten:

Richtcharakteristik: Superniere

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Frequenzbereich, ±2 dB, 20cm Entfernung: 80 Hz - 15 kHz mit 3 dB Soft Boost bei 8 - 15 kHz

Empfindlichkeit, nominal, ±3 dB bei 1 kHz: 16 mV/Pa; -36 dB re. 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 23 dB(A) re. 20 µPa (max. 26 dB(A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 35 dB (max. 38 dB)

Dynamikumfang: Typ. 102 dB

Max. Schalldruckpegel: 135 dB SPL Spitze vor Clipping

Total Harmonic Distortion (<1% THD): 123 dB SPL Spitze, 120 dB SPL RMS Sinus

Polarität: +V am MicroDot Pin für positiven Schalldruck (und Pin 2 am DPA XLR Adapter)

Betriebstemperatur-Bereich: -40 bis 45° C

Ausgangsimpedanz: Vom MicroDot: 30-40 Ohm; vom DAD6001 XLR-Adapter: 100 Ohm

Common Mode Rejection Ratio (CMRR): >60 dB von 50 Hz bis 15 kHz mit DAD6001 XLR Adapter

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Min. 5 V - max. 50 V über DPA-Adapter

Anschluss: MicroDot

Finish: weiß

Mikrofondurchmesser: 5 mm

Kapseldurchmesser: 5,65 mm, mit Popschutz 15 mm

Gesamtlänge: 140mm ohne Popschutz

Gewicht inklusive Deckenhalterung: 355 g

Durchmesser Deckenhalterung: 110 mm

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:screet SCDM4098-WM15" oder gleichwertig

DPA d:screet SCDM4098-WU15 (15 cm, weiß, mit Deckenhalterung und offenem Kabelende)

Miniaturmikrofon mit Supernierencharakteristik und XLR-Stecker

Elegantes, schlankes, dennoch robustes "skandinavisches" Design.

Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen.

Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten und beste Sprachverständlichkeit zu gewährleisten.

Hohe Richtwirkung zur Unterdrückung von Nebengeräuschen.

Besonders geeignet zur Deckenmontage oder für hängenden Einsatz.

Mikrofonkapsel und Schwanenhals bilden eine Einheit, um störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Metallgehäuse mit reflektionsarmer, mattweißer Oberfläche

Inklusive neutralem Popschutz ohne Firmenaufschrift

Inklusive Deckenhalterung mit Körperschallfilter und integriertem Anschlusskabel

Technische Daten:

Richtcharakteristik: Superniere

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Frequenzbereich, ±2 dB, 20cm Entfernung: 80 Hz - 15 kHz mit 3 dB Soft Boost bei 8 - 15 kHz

Empfindlichkeit, nominal, ±3 dB bei 1 kHz: 16 mV/Pa; -36 dB re. 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 23 dB(A) re. 20 µPa (max. 26 dB(A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 35 dB (max. 38 dB)

Dynamikumfang: Typ. 102 dB

Max. Schalldruckpegel: 135 dB SPL Spitze vor Clipping

Total Harmonic Distortion (<1% THD): 123 dB SPL Spitze, 120 dB SPL RMS Sinus

Polarität: +V an Pin 2 für positiven Schalldruck

Betriebstemperatur-Bereich: -40 bis 45° C

Ausgangsimpedanz: 100 Ohm

Common Mode Rejection Ratio (CMRR): >60 dB von 50 Hz bis 15 kHz

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: 48 V Phantomspeisung ±4V

Anschluss: XLR

Finish: weiß

Mikrofondurchmesser: 5 mm

Kapseldurchmesser: 5,65 mm, mit Popschutz 15 mm

Gesamtlänge: 182mm ohne Popschutz

Gewicht inklusive Deckenhalterung: 355 g

Durchmesser Deckenhalterung: 110 mm

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:screet SCDM4098-WU15" oder gleichwertig

DPA d:screet SCDM4098-WX15 (15 cm, weiß, mit Deckenhalterung und XLR-Stecker)

Miniaturmikrofon mit Supernierencharakteristik und XLR-Stecker

Elegantes, schlankes, dennoch robustes "skandinavisches" Design.

Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen.

Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten und beste Sprachverständlichkeit zu gewährleisten.

Hohe Richtwirkung zur Unterdrückung von Nebengeräuschen.

Besonders geeignet zur Deckenmontage oder für hängenden Einsatz.

Mikrofonkapsel und Schwanenhals bilden eine Einheit, um störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Metallgehäuse mit reflektionsarmer, mattweißer Oberfläche

Inklusive neutralem Popschutz ohne Firmenaufschrift

Inklusive Deckenhalterung mit Körperschallfilter und integriertem Anschlusskabel

Technische Daten:

Richtcharakteristik: Superniere

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Frequenzbereich, ±2 dB, 20cm Entfernung: 80 Hz - 15 kHz mit 3 dB Soft Boost bei 8 - 15 kHz

Empfindlichkeit, nominal, ±3 dB bei 1 kHz: 16 mV/Pa; -36 dB re. 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 23 dB(A) re. 20 µPa (max. 26 dB(A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 35 dB (max. 38 dB)

Dynamikumfang: Typ. 102 dB

Max. Schalldruckpegel: 135 dB SPL Spitze vor Clipping

Total Harmonic Distortion (<1% THD): 123 dB SPL Spitze, 120 dB SPL RMS Sinus

Polarität: +V an Pin 2 für positiven Schalldruck

Betriebstemperatur-Bereich: -40 bis 45° C

Ausgangsimpedanz: 100 Ohm

Common Mode Rejection Ratio (CMRR): >60 dB von 50 Hz bis 15 kHz

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: 48 V Phantomspeisung ±4V

Anschluss: XLR

Finish: weiß

Mikrofondurchmesser: 5 mm

Kapseldurchmesser: 5,65 mm, mit Popschutz 15 mm

Gesamtlänge: 182mm ohne Popschutz

Gewicht inklusive Deckenhalterung: 355 g

Durchmesser Deckenhalterung: 110 mm

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:screet SCDM4098-Wx15" oder gleichwertig

DPA d:screet SC4098-BX-FJS (75 cm Boom, schwarz, mit Bodenstativ und XLR-Stecker)

Miniaturmikrofon mit Supernierencharakteristik und XLR-Stecker

Elegantes, schlankes, dennoch robustes "skandinavisches" Design.

Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen.

Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten und beste Sprachverständlichkeit zu gewährleisten.

Ideal für die Abnahme von Instrumenten

Hohe Richtwirkung zur Unterdrückung von Nebengeräuschen.

Mikrofonkapsel und Schwanenhals bilden eine Einheit, um störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Metallgehäuse mit reflektionsarmer, mattschwarzer Oberfläche

Inklusive neutralem Popschutz ohne Firmenaufschrift.

Inklusive hochwertigem Bodenstativ mit integriertem Trittschallfilter

Technische Daten:

Richtcharakteristik: Superniere

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Frequenzbereich, ±2 dB, 20cm Entfernung: 80 Hz - 15 kHz mit 3 dB Soft Boost bei 8 - 15 kHz

Empfindlichkeit, nominal, ±3 dB bei 1 kHz: 16 mV/Pa; -36 dB re. 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 23 dB(A) re. 20 µPa (max. 26 dB(A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 35 dB (max. 38 dB)

Dynamikumfang: Typ. 102 dB

Max. Schalldruckpegel: 135 dB SPL Spitze vor Clipping

Total Harmonic Distortion (<1% THD): 123 dB SPL Spitze, 120 dB SPL RMS Sinus

Polarität: +V an Pin 2 für positiven Schalldruck

Betriebstemperatur-Bereich: -40 bis 45° C

Ausgangsimpedanz: 100 Ohm

Common Mode Rejection Ratio (CMRR): >60 dB von 50 Hz bis 15 kHz

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: 48 V Phantomspeisung ±4V

Anschluss: XLR

Finish: schwarz

Mikrofondurchmesser: 5 mm

Kapseldurchmesser: 5,65 mm, mit Popschutz 15 mm

Gesamtlänge Boom: 750 mm ohne Popschutz

Gewicht ohne Stativ: 115 g

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:screet SC4098-BX-FJS" oder gleichwertig

DPA d:screet SC4098-BX-FGS (120 cm Boom, schwarz, mit Bodenstativ und XLR-Stecker)

Miniaturmikrofon mit Supernierencharakteristik und XLR-Stecker

Elegantes, schlankes, dennoch robustes "skandinavisches" Design.

Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen.

Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten und beste Sprachverständlichkeit zu gewährleisten.

Ideal für die Abnahme von Instrumenten

Hohe Richtwirkung zur Unterdrückung von Nebengeräuschen.

Mikrofonkapsel und Schwanenhals bilden eine Einheit, um störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Metallgehäuse mit reflektionsarmer, mattschwarzer Oberfläche

Inklusive neutralem Popschutz ohne Firmenaufschrift.

Inklusive hochwertigem Bodenstativ mit integriertem Trittschallfilter

Technische Daten:

Richtcharakteristik: Superniere

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Frequenzbereich, ±2 dB, 20cm Entfernung: 80 Hz - 15 kHz mit 3 dB Soft Boost bei 8 - 15 kHz

Empfindlichkeit, nominal, ±3 dB bei 1 kHz: 16 mV/Pa; -36 dB re. 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 23 dB(A) re. 20 µPa (max. 26 dB(A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 35 dB (max. 38 dB)

Dynamikumfang: Typ. 102 dB

Max. Schalldruckpegel: 135 dB SPL Spitze vor Clipping

Total Harmonic Distortion (<1% THD): 123 dB SPL Spitze, 120 dB SPL RMS Sinus

Polarität: +V an Pin 2 für positiven Schalldruck

Betriebstemperatur-Bereich: -40 bis 45° C

Ausgangsimpedanz: 100 Ohm

Common Mode Rejection Ratio (CMRR): >60 dB von 50 Hz bis 15 kHz

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: 48 V Phantomspeisung ±4V

Anschluss: XLR

Finish: schwarz

Mikrofondurchmesser: 5 mm

Kapseldurchmesser: 5,65 mm, mit Popschutz 15 mm

Gesamtlänge Boom: 1200 mm ohne Popschutz

Gewicht ohne Stativ: 127 g

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:screet SC4098-BX-FGS" oder gleichwertig