## Ausschreibungstexte DPA Kopfbügelmikrofone

DPA d:fine FIOF00-2 (beige mit Microdotstecker)

Nackenbügelmikrofon mit Kugelcharakteristik und Microdotstecker

Flexibel, robust konstruiert und trotzdem leicht und unauffällig bei optimiertem Tragekomfort. Farbe: Beige. 2-Ohr Nackenbügel für Ein-Ohr-Betrieb schnell gegen optionales 1-Ohr Formteil austauschbar. Mikrofonarm in der Länge verstellbar und drehbar gelagert für links- oder rechtsseitigen Betrieb des Mikrofons. Das Anschlusskabel ist austauschbar. Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen. Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten zu gewährleisten. Die Steckverbindung zum jeweiligen Drahtlossystem erfolgt über optional erhältliche System-Adapter

Richtcharakteristik: Kugel

Arbeitsprinzip: Druckempfänger

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element mit vertikaler Membran

Frequenzbereich, ±2 dB: 20 Hz - 20 kHz mit 3 dB Soft Boost bei 8 - 15 kHz

Empfindlichkeit, nominal ±3 dB bei 1 kHz: 6 mV/Pa; -44 dB bezogen auf 1V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 26 dB(A) bezogen auf 20 µPa (max. 28 dB (A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 38 dB (max. 40 dB)

Polarität: Positiver Schalldruck erzeugt positive Spannung auf MicroDot-Pin

Signalrauschabstand, bezogen auf 1 kHz bei 1 Pa (94 dB SPL): 68 dB(A)

Total Harmonic Distortion (THD):  <1% THD bis 123 dB SPL Spitze; <1% THD bis 120 dB SPL RMS Sinus

Dynamikbereich: Typ. 97 dB

Max. Schalldruckpegel Spitze vor Clipping: 144 dB

Ausgangsimpedanz: 30 - 40 Ohm

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Mit Drahtlos-Systemen: Min. 5 V - max. 50 V über DPA Adapter

Anschluss: MicroDot

Finish: beige

Maße und Gewicht 12 gr. inkl. Kabel und MicroDot-Stecker

Mikrofondurchmesser: 5,4 mm

Kabellänge: 1,3 m

Kabeldurchmesser:1,6 mm

Betriebstemperaturbereich: -10 bis 45° C

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:fine FIOF00-2" oder gleichwertig

DPA d:fine FIOF03-2 (beige mit Lemostecker)

Nackenbügelmikrofon mit Kugelcharakteristik und Lemostecker

Flexibel, robust konstruiert und trotzdem leicht und unauffällig bei optimiertem Tragekomfort. Farbe: Beige. 2-Ohr Nackenbügel für Ein-Ohr-Betrieb schnell gegen optionales 1-Ohr Formteil austauschbar. Mikrofonarm in der Länge verstellbar und drehbar gelagert für links- oder rechtsseitigen Betrieb des Mikrofons. Das Anschlusskabel ist austauschbar. Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen. Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten zu gewährleisten. Die Steckverbindung zu den Taschensendern erfolgt über einen Sennheiser kompatiblen 3-poligen Lemo-Feststecker.

Richtcharakteristik: Kugel

Arbeitsprinzip: Druckempfänger

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Frequenzbereich, ±2 dB: 20 Hz - 20 kHz mit 3 dB Soft Boost bei 8 - 15 kHz

Empfindlichkeit, nominal ±3 dB bei 1 kHz: 6 mV/Pa; -44 dB bezogen auf 1V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 26 dB(A) bezogen auf 20 µPa (max. 28 dB (A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 38 dB (max. 40 dB)

Signalrauschabstand, bezogen auf 1 kHz bei 1 Pa (94 dB SPL): 68 dB(A)

Total Harmonic Distortion (THD):  <1% THD bis 123 dB SPL Spitze; <1% THD bis 120 dB SPL RMS Sinus

Dynamikbereich: Typ. 97 dB

Max. Schalldruckpegel Spitze vor Clipping: 144 dB

Ausgangsimpedanz: 30 - 40 Ohm

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Mit Drahtlos-Systemen: Min. 5 V - max. 50 V über DPA Adapter

Anschluss: 3-Pol Lemo

Finish: beige

Maße und Gewicht 14 gr. inkl. Kabel und Stecker

Mikrofondurchmesser: 5,4 mm

Kabellänge: 1,3 m

Kabeldurchmesser:1,6 mm

Betriebstemperaturbereich: -10 bis 45° C

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:fine FIOF03-2" oder gleichwertig

DPA d:fine FIOF10-2 (beige mit Mini XLR-Stecker)

Nackenbügelmikrofon mit Kugelcharakteristik und Mini XLR-Stecker

Flexibel, robust konstruiert und trotzdem leicht und unauffällig bei optimiertem Tragekomfort. Farbe: Beige. 2-Ohr Nackenbügel für Ein-Ohr-Betrieb schnell gegen optionales 1-Ohr Formteil austauschbar. Mikrofonarm in der Länge verstellbar und drehbar gelagert für links- oder rechtsseitigen Betrieb des Mikrofons. Das Anschlusskabel ist austauschbar. Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen. Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten zu gewährleisten. Die Steckverbindung zu den Taschensendern erfolgt über einen Shure und Sony kompatiblen Mini XLR-Feststecker.

Richtcharakteristik: Kugel

Arbeitsprinzip: Druckempfänger

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Frequenzbereich, ±2 dB: 20 Hz - 20 kHz mit 3 dB Soft Boost bei 8 - 15 kHz

Empfindlichkeit, nominal ±3 dB bei 1 kHz: 6 mV/Pa; -44 dB bezogen auf 1V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 26 dB(A) bezogen auf 20 µPa (max. 28 dB (A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 38 dB (max. 40 dB)

Signalrauschabstand, bezogen auf 1 kHz bei 1 Pa (94 dB SPL): 68 dB(A)

Total Harmonic Distortion (THD):  <1% THD bis 123 dB SPL Spitze; <1% THD bis 120 dB SPL RMS Sinus

Dynamikbereich: Typ. 97 dB

Max. Schalldruckpegel Spitze vor Clipping: 144 dB

Ausgangsimpedanz: 30 - 40 Ohm

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Mit Drahtlos-Systemen: Min. 5 V - max. 50 V über DPA Adapter

Anschluss: Mini XLR TA4F

Finish: beige

Maße und Gewicht 14 gr. inkl. Kabel und Stecker

Mikrofondurchmesser: 5,4 mm

Kabellänge: 1,3 m

Kabeldurchmesser:1,6 mm

Betriebstemperaturbereich: -10 bis 45° C

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:fine FIOF10-2" oder gleichwertig

DPA d:fine FIOF34-2 (beige mit Mini Klinkenstecker)

Nackenbügelmikrofon mit Kugelcharakteristik und Mini Klinkenstecker

Flexibel, robust konstruiert und trotzdem leicht und unauffällig bei optimiertem Tragekomfort. Farbe: Beige. 2-Ohr Nackenbügel für Ein-Ohr-Betrieb schnell gegen optionales 1-Ohr Formteil austauschbar. Mikrofonarm in der Länge verstellbar und drehbar gelagert für links- oder rechtsseitigen Betrieb des Mikrofons. Das Anschlusskabel ist austauschbar. Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen. Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten zu gewährleisten. Die Steckverbindung zu den Taschensendern erfolgt über einen Sennheiser kompatiblen Mini-Klinken-Feststecker.

Richtcharakteristik: Kugel

Arbeitsprinzip: Druckempfänger

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Frequenzbereich, ±2 dB: 20 Hz - 20 kHz mit 3 dB Soft Boost bei 8 - 15 kHz

Empfindlichkeit, nominal ±3 dB bei 1 kHz: 6 mV/Pa; -44 dB bezogen auf 1V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 26 dB(A) bezogen auf 20 µPa (max. 28 dB (A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 38 dB (max. 40 dB)

Signalrauschabstand, bezogen auf 1 kHz bei 1 Pa (94 dB SPL): 68 dB(A)

Total Harmonic Distortion (THD):  <1% THD bis 123 dB SPL Spitze; <1% THD bis 120 dB SPL RMS Sinus

Dynamikbereich: Typ. 97 dB

Max. Schalldruckpegel Spitze vor Clipping: 144 dB

Ausgangsimpedanz: 30 - 40 Ohm

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Mit Drahtlos-Systemen: Min. 5 V - max. 50 V über DPA Adapter

Anschluss: Mini Klinke

Finish: beige

Maße und Gewicht 14 gr. inkl. Kabel und Stecker

Mikrofondurchmesser: 5,4 mm

Kabellänge: 1,3 m

Kabeldurchmesser:1,6 mm

Betriebstemperaturbereich: -10 bis 45° C

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:fine FIOF34-2" oder gleichwertig

DPA d:fine FIO66F00-2 (beige mit Microdotstecker)

Nackenbügelmikrofon mit Kugelcharakteristik und Microdotstecker

Flexibel, robust konstruiert und trotzdem leicht und unauffällig bei optimiertem Tragekomfort. Variante mit klassischem rundem Kapselgehäuse Typ 4066. Farbe: Beige. 2-Ohr Nackenbügel für Ein-Ohr-Betrieb schnell gegen optionales 1-Ohr Formteil austauschbar. Mikrofonarm in der Länge verstellbar und drehbar gelagert für links- oder rechtsseitigen Betrieb des Mikrofons. Das Anschlusskabel ist austauschbar. Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen. Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten zu gewährleisten. Die Steckverbindung zum jeweiligen Drahtlossystem erfolgt über optional erhältliche System-Adapter

Richtcharakteristik: Kugel

Arbeitsprinzip: Druckempfänger

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element mit vertikaler Membran

Frequenzbereich, ±2 dB: Soft Boost Grid: 20 Hz - 20 kHz, 3 dB Soft Boost bei 8 - 20 kHz
                                            High Boost Grid: 20 Hz - 20 kHz, 10 dB Anhebung bei 12 kHz

Empfindlichkeit, nominal ±3 dB bei 1 kHz: 6 mV/Pa; -44 dB bezogen auf 1V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 26 dB(A) bezogen auf 20 µPa (max. 28 dB (A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 38 dB (max. 40 dB)

Polarität: Positiver Schalldruck erzeugt positive Spannung auf MicroDot-Pin

Signalrauschabstand, bezogen auf 1 kHz bei 1 Pa (94 dB SPL): 68 dB(A)

Total Harmonic Distortion (THD):  <1% THD bis 123 dB SPL Spitze; <1% THD bis 120 dB SPL RMS Sinus

Dynamikbereich: Typ. 97 dB

Max. Schalldruckpegel Spitze vor Clipping: 144 dB

Ausgangsimpedanz: 30 - 40 Ohm

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Mit Drahtlos-Systemen: Min. 5 V - max. 50 V über DPA Adapter

Anschluss: MicroDot

Finish: beige

Maße und Gewicht 12 gr. inkl. Kabel und MicroDot-Stecker

Mikrofondurchmesser: 5,4 mm

Kabellänge: 1,3 m

Kabeldurchmesser:1,6 mm

Betriebstemperaturbereich: -10 bis 45° C

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:fine FIO66F00-2" oder gleichwertig

DPA d:fine FIO66F03-2 (beige mit Lemostecker)

Nackenbügelmikrofon mit Kugelcharakteristik und Lemostecker

Flexibel, robust konstruiert und trotzdem leicht und unauffällig bei optimiertem Tragekomfort. Variante mit klassischem rundem Kapselgehäuse Typ 4066. Farbe: Beige. 2-Ohr Nackenbügel für Ein-Ohr-Betrieb schnell gegen optionales 1-Ohr Formteil austauschbar. Mikrofonarm in der Länge verstellbar und drehbar gelagert für links- oder rechtsseitigen Betrieb des Mikrofons. Das Anschlusskabel ist austauschbar. Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen. Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten zu gewährleisten. Die Steckverbindung zu den Taschensendern erfolgt über einen Sennheiser kompatiblen 3-poligen Lemo-Feststecker.

Richtcharakteristik: Kugel

Arbeitsprinzip: Druckempfänger

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Frequenzbereich, ±2 dB: Soft Boost Grid: 20 Hz - 20 kHz, 3 dB Soft Boost bei 8 - 20 kHz
                                            High Boost Grid: 20 Hz - 20 kHz, 10 dB Anhebung bei 12 kHz

Empfindlichkeit, nominal ±3 dB bei 1 kHz: 6 mV/Pa; -44 dB bezogen auf 1V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 26 dB(A) bezogen auf 20 µPa (max. 28 dB (A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 38 dB (max. 40 dB)

Signalrauschabstand, bezogen auf 1 kHz bei 1 Pa (94 dB SPL): 68 dB(A)

Total Harmonic Distortion (THD):  <1% THD bis 123 dB SPL Spitze; <1% THD bis 120 dB SPL RMS Sinus

Dynamikbereich: Typ. 97 dB

Max. Schalldruckpegel Spitze vor Clipping: 144 dB

Ausgangsimpedanz: 30 - 40 Ohm

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Mit Drahtlos-Systemen: Min. 5 V - max. 50 V über DPA Adapter

Anschluss: 3-Pol Lemo

Finish: beige

Maße und Gewicht 14 gr. inkl. Kabel und Stecker

Mikrofondurchmesser: 5,4 mm

Kabellänge: 1,3 m

Kabeldurchmesser:1,6 mm

Betriebstemperaturbereich: -10 bis 45° C

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:fine FIO66F03-2" oder gleichwertig

DPA d:fine FIO66F10-2 (beige mit Mini XLR-Stecker)

Nackenbügelmikrofon mit Kugelcharakteristik und Mini XLR-Stecker

Flexibel, robust konstruiert und trotzdem leicht und unauffällig bei optimiertem Tragekomfort. Variante mit klassischem rundem Kapselgehäuse Typ 4066. Farbe: Beige. 2-Ohr Nackenbügel für Ein-Ohr-Betrieb schnell gegen optionales 1-Ohr Formteil austauschbar. Mikrofonarm in der Länge verstellbar und drehbar gelagert für links- oder rechtsseitigen Betrieb des Mikrofons. Das Anschlusskabel ist austauschbar. Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen. Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten zu gewährleisten. Die Steckverbindung zu den Taschensendern erfolgt über einen Shure und Sony kompatiblen Mini XLR-Feststecker.

Richtcharakteristik: Kugel

Arbeitsprinzip: Druckempfänger

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Frequenzbereich, ±2 dB: Soft Boost Grid: 20 Hz - 20 kHz, 3 dB Soft Boost bei 8 - 20 kHz
                                            High Boost Grid: 20 Hz - 20 kHz, 10 dB Anhebung bei 12 kHz

Empfindlichkeit, nominal ±3 dB bei 1 kHz: 6 mV/Pa; -44 dB bezogen auf 1V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 26 dB(A) bezogen auf 20 µPa (max. 28 dB (A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 38 dB (max. 40 dB)

Signalrauschabstand, bezogen auf 1 kHz bei 1 Pa (94 dB SPL): 68 dB(A)

Total Harmonic Distortion (THD):  <1% THD bis 123 dB SPL Spitze; <1% THD bis 120 dB SPL RMS Sinus

Dynamikbereich: Typ. 97 dB

Max. Schalldruckpegel Spitze vor Clipping: 144 dB

Ausgangsimpedanz: 30 - 40 Ohm

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Mit Drahtlos-Systemen: Min. 5 V - max. 50 V über DPA Adapter

Anschluss: Mini XLR TA4F

Finish: beige

Maße und Gewicht 14 gr. inkl. Kabel und Stecker

Mikrofondurchmesser: 5,4 mm

Kabellänge: 1,3 m

Kabeldurchmesser:1,6 mm

Betriebstemperaturbereich: -10 bis 45° C

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:fine FIO66F10-2" oder gleichwertig

DPA d:fine FIO66F34-2 (beige mit Mini Klinkenstecker)

Nackenbügelmikrofon mit Kugelcharakteristik und Mini Klinkenstecker

Flexibel, robust konstruiert und trotzdem leicht und unauffällig bei optimiertem Tragekomfort. Variante mit klassischem rundem Kapselgehäuse Typ 4066. Farbe: Beige. 2-Ohr Nackenbügel für Ein-Ohr-Betrieb schnell gegen optionales 1-Ohr Formteil austauschbar. Mikrofonarm in der Länge verstellbar und drehbar gelagert für links- oder rechtsseitigen Betrieb des Mikrofons. Das Anschlusskabel ist austauschbar. Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen. Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten zu gewährleisten. Die Steckverbindung zu den Taschensendern erfolgt über einen Sennheiser kompatiblen Mini-Klinken-Feststecker.

Richtcharakteristik: Kugel

Arbeitsprinzip: Druckempfänger

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Frequenzbereich, ±2 dB: Soft Boost Grid: 20 Hz - 20 kHz, 3 dB Soft Boost bei 8 - 20 kHz
                                            High Boost Grid: 20 Hz - 20 kHz, 10 dB Anhebung bei 12 kHz

Empfindlichkeit, nominal ±3 dB bei 1 kHz: 6 mV/Pa; -44 dB bezogen auf 1V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 26 dB(A) bezogen auf 20 µPa (max. 28 dB (A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 38 dB (max. 40 dB)

Signalrauschabstand, bezogen auf 1 kHz bei 1 Pa (94 dB SPL): 68 dB(A)

Total Harmonic Distortion (THD):  <1% THD bis 123 dB SPL Spitze; <1% THD bis 120 dB SPL RMS Sinus

Dynamikbereich: Typ. 97 dB

Max. Schalldruckpegel Spitze vor Clipping: 144 dB

Ausgangsimpedanz: 30 - 40 Ohm

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Mit Drahtlos-Systemen: Min. 5 V - max. 50 V über DPA Adapter

Anschluss: Mini Klinke

Finish: beige

Maße und Gewicht 14 gr. inkl. Kabel und Stecker

Mikrofondurchmesser: 5,4 mm

Kabellänge: 1,3 m

Kabeldurchmesser:1,6 mm

Betriebstemperaturbereich: -10 bis 45° C

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:fine FIO66F34-2" oder gleichwertig

DPA d:fine FIDF00-2 (beige mit Microdotstecker)

Nackenbügelmikrofon mit Nierencharakteristik und Microdotstecker

Flexibel, robust konstruiert und trotzdem leicht und unauffällig bei optimiertem Tragekomfort. Farbe: Beige. 2-Ohr Nackenbügel für Ein-Ohr-Betrieb schnell gegen optionales 1-Ohr Formteil austauschbar. Mikrofonarm in der Länge verstellbar und drehbar gelagert für links- oder rechtsseitigen Betrieb des Mikrofons. Das Anschlusskabel ist austauschbar. Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen. Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten zu gewährleisten. Die Steckverbindung zum jeweiligen Drahtlossystem erfolgt über optional erhältliche System-Adapter.

Richtcharakteristik: Niere

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Frequenzbereich, ±2 dB: 100 Hz - 20 kHz (3 dB Soft Boost bei 8 - 20 kHz)

Empfindlichkeit, nominal ±3 dB bei 1 kHz: 6 mV/Pa; -44 dB bezogen auf 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 28 dB(A) bezogen auf 20 µPa (max. 28 dB (A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 40 dB (max. 40 dB)

Signalrauschabstand, bezogen auf 1 kHz bei 1 Pa (94 dB SPL): 66 dB (A)

Total Harmonic Distortion (THD): <1% bis 123 dB SPL Spitze; <1% bis 120 dB SPL RMS Sinus

Dynamikbereich: Typ. 95 dB

Max. Schalldruckpegel Spitze vor Clipping: 144 dB

Ausgangsimpedanz: 30 - 40 Ohm

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Mit Drahtlos-Systemen: Min. 5 V - max. 50 V über DPA Adapter

Anschluss: MicroDot

Finish: beige

Mikrofondurchmesser: 5,4 mm

Gewicht: 12 gr. inkl. Kabel und MicroDot-Stecker

Kabellänge: 1,3 m

Kabeldurchmesser: 1,6 mm

Betriebstemperaturbereich: -10 bis 45° C

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:fine FIDF00-2" oder gleichwertig

DPA d:fine FIDF03-2 (beige mit Lemostecker)

Nackenbügelmikrofon mit Nierencharakteristik und Lemostecker

Flexibel, robust konstruiert und trotzdem leicht und unauffällig bei optimiertem Tragekomfort. Farbe: Beige. 2-Ohr Nackenbügel für Ein-Ohr-Betrieb schnell gegen optionales 1-Ohr Formteil austauschbar. Mikrofonarm in der Länge verstellbar und drehbar gelagert für links- oder rechtsseitigen Betrieb des Mikrofons. Das Anschlusskabel ist austauschbar. Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen. Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten zu gewährleisten. Die Steckverbindung zu den Taschensendern erfolgt über einen Sennheiser kompatiblen 3-poligen Lemo-Feststecker.

Richtcharakteristik: Niere

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Frequenzbereich, ±2 dB: 100 Hz - 20 kHz (3 dB Soft Boost bei 8 - 20 kHz)

Empfindlichkeit, nominal ±3 dB bei 1 kHz: 6 mV/Pa; -44 dB bezogen auf 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 28 dB(A) bezogen auf 20 µPa (max. 28 dB (A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 40 dB (max. 40 dB)

Signalrauschabstand, bezogen auf 1 kHz bei 1 Pa (94 dB SPL): 66 dB (A)

Total Harmonic Distortion (THD): <1% bis 123 dB SPL Spitze; <1% bis 120 dB SPL RMS Sinus

Dynamikbereich: Typ. 95 dB

Max. Schalldruckpegel Spitze vor Clipping: 144 dB

Ausgangsimpedanz: 30 - 40 Ohm

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Mit Drahtlos-Systemen: Min. 5 V - max. 50 V über DPA Adapter

Anschluss: 3-Pol Lemo

Finish: beige

Mikrofondurchmesser: 5,4 mm

Gewicht: 14 gr. inkl. Kabel und MicroDot-Stecker

Kabellänge: 1,3 m

Kabeldurchmesser: 1,6 mm

Betriebstemperaturbereich: -10 bis 45° C

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:fine FIDF03-2" oder gleichwertig

DPA d:fine FIDF10-2 (beige mit Mini XLR-Stecker)

Nackenbügelmikrofon mit Nierencharakteristik und Mini XLR-Stecker

Flexibel, robust konstruiert und trotzdem leicht und unauffällig bei optimiertem Tragekomfort. Farbe: Beige. 2-Ohr Nackenbügel für Ein-Ohr-Betrieb schnell gegen optionales 1-Ohr Formteil austauschbar. Mikrofonarm in der Länge verstellbar und drehbar gelagert für links- oder rechtsseitigen Betrieb des Mikrofons. Das Anschlusskabel ist austauschbar. Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen. Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten zu gewährleisten. Die Steckverbindung zu den Taschensendern erfolgt über einen Shure und Sony kompatiblen Mini XLR-Feststecker.

Richtcharakteristik: Niere

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Frequenzbereich, ±2 dB: 100 Hz - 20 kHz (3 dB Soft Boost bei 8 - 20 kHz)

Empfindlichkeit, nominal ±3 dB bei 1 kHz: 6 mV/Pa; -44 dB bezogen auf 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 28 dB(A) bezogen auf 20 µPa (max. 28 dB (A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 40 dB (max. 40 dB)

Signalrauschabstand, bezogen auf 1 kHz bei 1 Pa (94 dB SPL): 66 dB (A)

Total Harmonic Distortion (THD): <1% bis 123 dB SPL Spitze; <1% bis 120 dB SPL RMS Sinus

Dynamikbereich: Typ. 95 dB

Max. Schalldruckpegel Spitze vor Clipping: 144 dB

Ausgangsimpedanz: 30 - 40 Ohm

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Mit Drahtlos-Systemen: Min. 5 V - max. 50 V über DPA Adapter

Anschluss: Mini XLR TA4F

Finish: beige

Mikrofondurchmesser: 5,4 mm

Gewicht: 14 gr. inkl. Kabel und MicroDot-Stecker

Kabellänge: 1,3 m

Kabeldurchmesser: 1,6 mm

Betriebstemperaturbereich: -10 bis 45° C

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:fine FIDF10-2" oder gleichwertig

DPA d:fine FIDF34-2 (beige mit Mini-Klinkenstecker)

Nackenbügelmikrofon mit Nierencharakteristik und Mini-Klinkenstecker

Flexibel, robust konstruiert und trotzdem leicht und unauffällig bei optimiertem Tragekomfort. Farbe: Beige. 2-Ohr Nackenbügel für Ein-Ohr-Betrieb schnell gegen optionales 1-Ohr Formteil austauschbar. Mikrofonarm in der Länge verstellbar und drehbar gelagert für links- oder rechtsseitigen Betrieb des Mikrofons. Das Anschlusskabel ist austauschbar. Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen. Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten zu gewährleisten. Die Steckverbindung zu den Taschensendern erfolgt über einen Sennheiser kompatiblen Mini-Klinken-Feststecker.

Richtcharakteristik: Niere

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Frequenzbereich, ±2 dB: 100 Hz - 20 kHz (3 dB Soft Boost bei 8 - 20 kHz)

Empfindlichkeit, nominal ±3 dB bei 1 kHz: 6 mV/Pa; -44 dB bezogen auf 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 28 dB(A) bezogen auf 20 µPa (max. 28 dB (A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 40 dB (max. 40 dB)

Signalrauschabstand, bezogen auf 1 kHz bei 1 Pa (94 dB SPL): 66 dB (A)

Total Harmonic Distortion (THD): <1% bis 123 dB SPL Spitze; <1% bis 120 dB SPL RMS Sinus

Dynamikbereich: Typ. 95 dB

Max. Schalldruckpegel Spitze vor Clipping: 144 dB

Ausgangsimpedanz: 30 - 40 Ohm

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Mit Drahtlos-Systemen: Min. 5 V - max. 50 V über DPA Adapter

Anschluss: Mini Klinke

Finish: beige

Mikrofondurchmesser: 5,4 mm

Gewicht: 14 gr. inkl. Kabel und MicroDot-Stecker

Kabellänge: 1,3 m

Kabeldurchmesser: 1,6 mm

Betriebstemperaturbereich: -10 bis 45° C

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:fine FIDF34-2" oder gleichwertig

DPA d:fine FID88F00-2 (beige mit Microdotstecker)

Nackenbügelmikrofon mit Nierencharakteristik und Microdotstecker

Flexibel, robust konstruiert und trotzdem leicht und unauffällig bei optimiertem Tragekomfort. Variante mit klassischem rundem Kapselgehäuse Typ 4088. Farbe: Beige. 2-Ohr Nackenbügel für Ein-Ohr-Betrieb schnell gegen optionales 1-Ohr Formteil austauschbar. Mikrofonarm in der Länge verstellbar und drehbar gelagert für links- oder rechtsseitigen Betrieb des Mikrofons. Das Anschlusskabel ist austauschbar. Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen. Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten zu gewährleisten. Die Steckverbindung zum jeweiligen Drahtlossystem erfolgt über optional erhältliche System-Adapter.

Richtcharakteristik: Niere

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Frequenzbereich, ±2 dB: 100 Hz - 20 kHz (4-6 dB Soft Boost bei 15 kHz)

Empfindlichkeit, nominal ±3 dB bei 1 kHz: 6 mV/Pa; -44 dB bezogen auf 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 26 dB(A) bezogen auf 20 µPa (max. 28 dB (A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 38 dB (max. 40 dB)

Signalrauschabstand, bezogen auf 1 kHz bei 1 Pa (94 dB SPL): 68 dB (A)

Total Harmonic Distortion (THD): <1% bis 123 dB SPL Spitze; <1% bis 120 dB SPL RMS Sinus

Dynamikbereich: Typ. 97 dB

Max. Schalldruckpegel Spitze vor Clipping: 144 dB

Ausgangsimpedanz: 30 - 40 Ohm

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Mit Drahtlos-Systemen: Min. 5 V - max. 50 V über DPA Adapter

Anschluss: Microdot

Finish: beige

Mikrofondurchmesser: 5,4 mm

Gewicht: 12 gr. inkl. Kabel und MicroDot-Stecker

Kabellänge: 1,3 m

Kabeldurchmesser: 1,6 mm

Betriebstemperaturbereich: -10 bis 45° C

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:fine FID88F00-2" oder gleichwertig

DPA d:fine FID88F03-2 (beige mit Lemostecker)

Nackenbügelmikrofon mit Nierencharakteristik und Lemostecker

Flexibel, robust konstruiert und trotzdem leicht und unauffällig bei optimiertem Tragekomfort. Variante mit klassischem rundem Kapselgehäuse Typ 4088. Farbe: Beige. 2-Ohr Nackenbügel für Ein-Ohr-Betrieb schnell gegen optionales 1-Ohr Formteil austauschbar. Mikrofonarm in der Länge verstellbar und drehbar gelagert für links- oder rechtsseitigen Betrieb des Mikrofons. Das Anschlusskabel ist austauschbar. Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen. Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten zu gewährleisten. Die Steckverbindung zu den Taschensendern erfolgt über einen Sennheiser kompatiblen 3-poligen Lemo-Feststecker.

Richtcharakteristik: Niere

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Frequenzbereich, ±2 dB: 100 Hz - 20 kHz (4-6 dB Soft Boost bei 15 kHz)

Empfindlichkeit, nominal ±3 dB bei 1 kHz: 6 mV/Pa; -44 dB bezogen auf 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 26 dB(A) bezogen auf 20 µPa (max. 28 dB (A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 38 dB (max. 40 dB)

Signalrauschabstand, bezogen auf 1 kHz bei 1 Pa (94 dB SPL): 68 dB (A)

Total Harmonic Distortion (THD): <1% bis 123 dB SPL Spitze; <1% bis 120 dB SPL RMS Sinus

Dynamikbereich: Typ. 97 dB

Max. Schalldruckpegel Spitze vor Clipping: 144 dB

Ausgangsimpedanz: 30 - 40 Ohm

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Mit Drahtlos-Systemen: Min. 5 V - max. 50 V über DPA Adapter

Anschluss: 3-Pol Lemo

Finish: beige

Mikrofondurchmesser: 5,4 mm

Gewicht: 14 gr. inkl. Kabel und MicroDot-Stecker

Kabellänge: 1,3 m

Kabeldurchmesser: 1,6 mm

Betriebstemperaturbereich: -10 bis 45° C

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:fine FID88F03-2" oder gleichwertig

DPA d:fine FID88F10-2 (beige mit Mini XLR-Stecker)

Nackenbügelmikrofon mit Nierencharakteristik und Mini XLR-Stecker

Flexibel, robust konstruiert und trotzdem leicht und unauffällig bei optimiertem Tragekomfort. Variante mit klassischem rundem Kapselgehäuse Typ 4088. Farbe: Beige. 2-Ohr Nackenbügel für Ein-Ohr-Betrieb schnell gegen optionales 1-Ohr Formteil austauschbar. Mikrofonarm in der Länge verstellbar und drehbar gelagert für links- oder rechtsseitigen Betrieb des Mikrofons. Das Anschlusskabel ist austauschbar. Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen. Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten zu gewährleisten. Die Steckverbindung zu den Taschensendern erfolgt über einen Shure und Sony kompatiblen Mini XLR-Feststecker.

Richtcharakteristik: Niere

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Frequenzbereich, ±2 dB: 100 Hz - 20 kHz (4-6 dB Soft Boost bei 15 kHz)

Empfindlichkeit, nominal ±3 dB bei 1 kHz: 6 mV/Pa; -44 dB bezogen auf 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 26 dB(A) bezogen auf 20 µPa (max. 28 dB (A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 38 dB (max. 40 dB)

Signalrauschabstand, bezogen auf 1 kHz bei 1 Pa (94 dB SPL): 68 dB (A)

Total Harmonic Distortion (THD): <1% bis 123 dB SPL Spitze; <1% bis 120 dB SPL RMS Sinus

Dynamikbereich: Typ. 97 dB

Max. Schalldruckpegel Spitze vor Clipping: 144 dB

Ausgangsimpedanz: 30 - 40 Ohm

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Mit Drahtlos-Systemen: Min. 5 V - max. 50 V über DPA Adapter

Anschluss: Mini XLR TA4F

Finish: beige

Mikrofondurchmesser: 5,4 mm

Gewicht: 14 gr. inkl. Kabel und MicroDot-Stecker

Kabellänge: 1,3 m

Kabeldurchmesser: 1,6 mm

Betriebstemperaturbereich: -10 bis 45° C

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:fine FID88F10-2" oder gleichwertig

DPA d:fine FID88F34-2 (beige mit Mini-Klinkenstecker)

Nackenbügelmikrofon mit Nierencharakteristik und Mini-Klinkenstecker

Flexibel, robust konstruiert und trotzdem leicht und unauffällig bei optimiertem Tragekomfort. Variante mit klassischem rundem Kapselgehäuse Typ 4088. Farbe: Beige. 2-Ohr Nackenbügel für Ein-Ohr-Betrieb schnell gegen optionales 1-Ohr Formteil austauschbar. Mikrofonarm in der Länge verstellbar und drehbar gelagert für links- oder rechtsseitigen Betrieb des Mikrofons. Das Anschlusskabel ist austauschbar. Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen. Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten zu gewährleisten. Die Steckverbindung zu den Taschensendern erfolgt über einen Sennheiser kompatiblen Mini-Klinken-Feststecker.

Richtcharakteristik: Niere

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Frequenzbereich, ±2 dB: 100 Hz - 20 kHz (4-6 dB Soft Boost bei 15 kHz)

Empfindlichkeit, nominal ±3 dB bei 1 kHz: 6 mV/Pa; -44 dB bezogen auf 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 26 dB(A) bezogen auf 20 µPa (max. 28 dB (A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 38 dB (max. 40 dB)

Signalrauschabstand, bezogen auf 1 kHz bei 1 Pa (94 dB SPL): 68 dB (A)

Total Harmonic Distortion (THD): <1% bis 123 dB SPL Spitze; <1% bis 120 dB SPL RMS Sinus

Dynamikbereich: Typ. 97 dB

Max. Schalldruckpegel Spitze vor Clipping: 144 dB

Ausgangsimpedanz: 30 - 40 Ohm

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Mit Drahtlos-Systemen: Min. 5 V - max. 50 V über DPA Adapter

Anschluss: Mini Klinke

Finish: beige

Mikrofondurchmesser: 5,4 mm

Gewicht: 14 gr. inkl. Kabel und MicroDot-Stecker

Kabellänge: 1,3 m

Kabeldurchmesser: 1,6 mm

Betriebstemperaturbereich: -10 bis 45° C

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:fine FID88F34-2" oder gleichwertig